Информационный лист

BITUMAST Силиконовая смазка

| Описание | Cиликоновая смазка представляет собой состав на основе полиметилсилоксановой жидкости, растворителя, углеводородного пропеллента. Аэрозоль не оказывает вредного действия на большинство лакокрасочных покрытий, резин и пластиков. |
| --- | --- |
| Назначение | Силиконовая смазка сохраняет эластичность и уменьшает износ резиновых уплотнителей (дверей, стекол, капота и багажника), предотвращает скрип и примерзание зимой. Защищает от коррозии проводку и клеммы аккумулятора. Защищает от замерзания и смазывает личинки замков. Применяется для смазывания пресс-форм в производстве пластмассовых и резинотехнических изделий. Благодаря уникальным свойствам легко проникает в труднодоступные места. |
| Применение | Перед применением обрабатываемую поверхность очистить от грязи и старой смазки при помощи ветоши. Поверхность должна быть сухой и чистой. Встряхнуть баллон 5-10 раз и нанести средство при температуре баллона не ниже +15°С. При необходимости повторить обработку. Силиконовая смазка, имеет диапазон эксплуатационных температур от −40 до +250°C. Срок годности – 24 месяца. |
| Рекомендации | Для обработки труднодоступных мест используйте прилагаемую к баллону трубку. Перед применением на окрашенных поверхностях рекомендуется обработать небольшой участок изделия и убедиться, что силиконовая смазка не оказывает влияния на лакокрасочное покрытие. |
| Безопасность | Баллон под давлением! Предохранять от нагрева свыше +50 °С, попадания прямых солнечных лучей и ударов. При использовании не курить, не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Использовать по назначению. Не допускать попадания состава в глаза и рот. В случае попадания – промыть обильным количеством воды. При попадании на кожу – смыть мыльным раствором. Баллон не разбирать и хранить в недоступном для детей месте. Вся информация и рекомендации, приведенные в этом Информационном Листе, основаны на современных научных и технических знаниях по этому продукту. Лица, получающие этот продукт, ответственны за верное понимание и толкование информации приведенной в этом документе при использовании или при контакте с этим продуктом. Производитель вправе изменять или дополнять существующую информацию без дополнительного уведомления. |